ZAKRES BADAŃ – od maja 2020 do maja 2022

I

ANALIZA WODY WODOCIĄGOWEJ:

Parametry grupy A

(załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r., D.U.2017, poz. 2294) :

- Escherichia coli (E.coli)

- Bakterie grupy coli

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC

- Barwa

- Mętność

- Smak

- Zapach

- Stężenie jonów wodoru (pH)

- Przewodność elektryczna

- Azotyny

- Jon amonu

- Glin

- Żelazo

Częstotliwość poboru próbek:

STREFA NR 1 – Suszec, Rudziczka – 7 razy na rok (14 w trakcie trwania umowy)

STREFA NR 2 – Kryry, Mizerów – 4 razy na rok (8 w trakcie trwania umowy)

STREFA NR 3 – Kobielice, Radostowice – 4 razy na rok (8 w trakcie trwania umowy)

Badania wody w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych – 12 razy na rok (24 w trakcie trwania umowy)

Cena wykonania badań musi obejmować:

- pobór próbki,

- transport próbki do laboratorium,

- analizę,

- opracowanie i wysłanie sprawozdania

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia analiz dodatkowych próbek wody.

ANALIZA WODY WODOCIĄGOWEJ:

Parametry grupy B

(załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r., D.U.2017, poz. 2294)

- Escherichia coli (E.coli)

- Bakterie grupy coli

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC

- Barwa

- Mętność

- Smak

- Zapach

- Stężenie jonów wodoru (pH)

- Przewodność elektryczna

- Azotyny

- Jon amonu

- Glin

- Żelazo

- Enterokoki

- Akryloamid

- Antymon

- Arsen

- Azotany

- Benzen

- Benzo(a)piren

- Bor

- Bromiany

- Chlorek winylu

- Chrom

- Cyjanki

- 1,2 dichloroetan

- Epichlorohydryna

- Fluorki

- Kadm

- Miedź

- Nikiel

- Ołów

- Pestycydy

- ∑ pestycydów

- Rtęć

- Selen

- ∑ trichloroetanu i tetrachloroetanu

- ∑ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

- ∑ THM

- Clostridium perfringens (łącznie z sporami)

- Chlorki

- Mangan

- Ogólny węgiel organiczny (OWO)

- Siarczany

- Sód

- Bromodichlorometan

- Chlor wolny

- Chloraminy

- ∑ chloranów i chlorynów

- Ozon

- Trichlorometan (chloroform)

- Magnez

- Srebro

- Twardość

Częstotliwość poboru próbek:

STREFA NR 1 – Suszec, Rudziczka – 1 raz na rok (2 w trakcie trwania umowy)

STREFA NR 2 – Kryry, Mizerów – 1 raz na rok (2 w trakcie trwania umowy)

STREFA NR 3 – Kobielice, Radostowice – 1 raz na rok (2 w trakcie trwania umowy)

Cena wykonania badań musi obejmować:

- pobór próbki,

- transport próbki do laboratorium,

- analizę,

- opracowanie i wysłanie sprawozdania

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia analiz dodatkowych próbek wody.

II

ANALIZA ŚCIEKÓW

1) Ściek surowy:

- BZT5

- ChZTCr

- Azot ogólny

- Azot amoniakalny

- Azot azotynowy

- Azot azotanowy

- Fosfor ogólny

- Zawiesina ogólna

Minimalny pobór prób:

oczyszczalnia w Kobielicach: minimum 12 próbek na rok (24 w trakcie trwania umowy)

oczyszczalnia w Suszcu: minimum 12 próbek rok (24 w trakcie trwania umowy)

oczyszczalnia w Rudziczce: minimum 12 próbek rok (24 w trakcie trwania umowy)

2) Ściek oczyszczony:

- BZT5

- ChZTCr

- Azot ogólny

- Azot amoniakalny

- Azot azotynowy

- Azot azotanowy

- Fosfor ogólny

- Zawiesina ogólna

Minimalny pobór prób:

oczyszczalnia w Kobielicach: minimum 12 próbek na rok (24 w trakcie trwania umowy)

oczyszczalnia w Suszcu: minimum 12 próbek rok (24 w trakcie trwania umowy)

oczyszczalnia w Rudziczce: minimum 12 próbek rok (24 w trakcie trwania umowy)

3) Metale ciężkie w ściekach oczyszczonych:

- Siarczki

- Chlorki

- Fenole lotne

- Kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, cynk, wanad, srebro, rtęć, arsen łącznie z przygotowaniem

próby

Minimalny pobór prób:

oczyszczalnia w Kobielicach: minimum 4 próbki na rok (8 w trakcie trwania umowy)

oczyszczalnia w Suszcu: minimum 4 próbki na rok (8 w trakcie trwania umowy)

oczyszczalnia w Rudziczce: minimum 4 próbki na rok (8 w trakcie trwania umowy)

Cena wykonania analiz ścieków musi obejmować:

    - ściek surowy – pobór średniodobowy urządzeniem do poboru takich próbek będący własnością wykonawcy, analizę, transport próbek do laboratorium oraz opracowanie sprawozdania

    - ściek oczyszczony – pobór średniodobowy urządzeniem do poboru takich próbek będący własnością wykonawcy, analizę, transport próbek do laboratorium oraz opracowanie sprawozdania

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia analiz dodatkowych prób ścieków.

III

ANALIZA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

1) badanie osadu nadmiernego:

- Odczyn pH

- Zawartość suchej masy

- Zawartość substancji organicznej

- Azot ogólny,

- Azot amonowy

- Fosfor ogólny

- Wapń

- Magnez

- Metale ciężkie: kadm, ołów, chrom, mangan, miedź, nikiel, cynk, żelazo, wanad,   srebro, rtęć,

arsen łącznie z przygotowaniem próby

- Bakteriologia: bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella w 100g osadu, liczba żywych jaj

pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w kg s.m.

Minimalny pobór prób:

oczyszczalnia w Kobielicach: minimum 2 próbki na rok (4 w trakcie trwania umowy)

oczyszczalnia w Suszcu: minimum 2 próbki rok (4 w trakcie trwania umowy)

oczyszczalnia w Rudziczce: minimum 2 próbki rok (4 w trakcie trwania umowy)

Cena badań osadów musi obejmować pobór próby, analizę, opracowanie

sprawozdania wraz z opisem otrzymanych wyników oraz transport próbek do laboratorium.

IV

ANALIZA GRUNTÓW, NA KTÓRYCH OSADY SĄ STOSOWANE:

- Odczyn pH

- Metale ciężkie: ołów, kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź, chrom wyrażone w md/kg s.m.

- Fosfor przyswajalny w przeliczeniu na P2O5 (pięciotlenek fosforu) w mg/100g gleby

Częstotliwość poboru próbek: w zależności od potrzeb

Cena wykonania poboru próbek gruntów musi obejmować pobór próby, analizę, opracowanie

sprawozdania oraz transport próbek do laboratorium.

V

BADANIE ODPADÓW O KODACH 19 08 01 (SKRATKI) I 19 08 02 (ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW) I WYKONANIE PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI ODPADU:

- Sucha masa

- Arsen

- Bar

- Kadm

- Chrom

- Miedź

- Molibden

- Nikiel

- Ołów

- Antymon

- Selen

- Cynk

- Rtęć

- Chlorki

- Fluorki

- Siarczany

- Rozpuszczony węgiel organiczny (RWO)

- Substancje rozpuszczone (stałe związki rozpuszczone)

Częstotliwość poboru próbek:

oczyszczalnia ścieków w Suszcu: 1 próbka na rok (2 w trakcie trwania umowy)

oczyszczalnia ścieków w Rudziczce: 1 próbka na rok (2 w trakcie trwania umowy)

Cena wykonania badań musi obejmować:

- pobór próbki,

- transport próbki do laboratorium,

- analizę,

- opracowanie i wysłanie sprawozdania

- opracowanie podstawowej charakterystyki odpadu

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia analiz dodatkowych odpadów o kodach 19 08 01 
i 19 08 02.

UWAGII:

- Cały zakres badań wody, ścieków, osadów, gruntów musi być wykonywany w laboratorium, akredytowanym przy wykorzystaniu metod referencyjnych określonych w obowiązujących regulacjach prawnych. Wdrożony system jakości musi być zatwierdzony przez właściwego terytorialnie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

- Wykonawca w terminie 14 dni przedstawi Zamawiającemu wyniki wykonanych analiz prób wody wodociągowej (Parametry A) oraz ścieków, osadów ściekowych i gruntów wraz z opisem otrzymanych wyników.

- Wykonawca w terminie 20 dni przedstawi Zamawiającemu wyniki wykonanych analiz prób wody wodociągowej (parametry B) wraz z opisem otrzymanych wyników.

- Wykonawca w sytuacji awaryjnej dokona poboru próbki wody w ciągu 6 godzin od zlecenia badań.